Объем поставки

Привод и 2,5 м ПВХ кабель с заранее установленным съемным адаптером. Имеются различные виды  наборов кронштейнов в зависимости от типа окна и вида монтажа.

Обратите внимание! Набор кронштейнов не включен в объем поставки приводного агрегата и должен быть заказан отдельно.

Применение

VENTIC VCD 203– цепной привод, который автоматизирует открытие и закрытие окна для повседневной вентиляции. Усовершенствованная техника в компактной конструкции и элегантный дизайн сочетаются в этом приводе. Использование высококачественных материалов и в частности, специальных приводных цепей продлевает срок службы до более чем 10,000 двойных тактов. VENTIC легко монтируется и подключается. Привод подходит  практически для любого вида окна, с различными крепежными кронштейнами.

!ВАЖНО! Примечания по технике безопасности

1.   Установка привода должна осуществляться  опытным дистрибьютором D + H, регулярно     проходящим курсы по повышению квалификации.

2.   Используется  только для монтажа внутри помещения. Если начинается дождь, используйте детектор дождя.

3    Осмотрите прилагаемую красную предохранительную фрикционную муфту!

4             В доступных зонах существует угроза защемления рук.

Гарантия

Все изделия компании D+H имеют двухлетнюю гарантию с момента поставки системы, и гарантию до 3 лет после поставки, если установка и запуск выполнялись уполномоченным дистрибьютором компании D+H.

Гарантия компании D+H прекращает свое действие с момента подключения компонентов D+H к внешним системам или с момента установки на оборудование D+H компонентов других производителей.

D+H Mechatronic AG • Georg-Sasse-Str. 28-32 • D-22949 Ammersbek • Тел. +4940-60565219 • Факс. +4940-60565264

Номинальное напряжение: 24 В постоянного тока +20%, 0,35A

Номинальная мощность: 10VA

Излучение помех: EN 55011

Сопротивление созданию организованных помех: EN 50081-2 / EN 50082-2 / EN 61000-4-2, -3, -4 / EN 50204

Сила давления: 200Н +20% (резерв при отключении)

Тяговая мощность: 150Н (мощность защитного выключателя)

Время срабатывания: прим. 20сек. / 100 мм

Привод:  оцинкованная нажимная звеньевая цепь с покрытием и долговечной смазкой

Продолжительность эксплуатации: минимум 10,000 двойных тактов

Кожух: Цинковая отлитая форма, RAL 9006 (белый алюминий)

Защитная система: IP50

Температурный диапазон: 0 ° C до +60 ° C

Соединение: 2,5 м ПВХ кабель, серебро

Длина тактов: варикап 22/15 = 150 мм, варикап 22/25 = 250 мм, варикап 22/35 = 350мм

Обзор монтажного устройства

Набор кронштейнов РА 22

Верхнеподвесная рама или нижнеподвесная рама, открывающаяся наружу.

Привод устанавливается на раме.

Набор кронштейнов  RE-22 VCD

Нижнеподвесная или поворотная рама, открывающаяся внутрь.

Привод устанавливается на раме.

Набор кронштейнов  FE 22

Нижнеподвесная  или поворотная рама, открывающаяся внутрь

Привод устанавливается на створке.

коричневый (Двиг.b)

Функция двойной защиты (TMS) может быть задействована для работы двух приводов на одной оконной створке. Для этого, разъединяющие контакты обоих приводов должны быть соединены друг с другом, с тем, чтобы в случае  останова при поломке или перегрузке одного из приводов, другой привод тоже отключался

Новое электронное отключение! 
Функция TMS активирована на заводе-производителе. 
Нет необходимости подключения проводов.

В случае подключения одиночного привода, следует защитить TMS провода от короткого замыкания (например, электрический разъём люстры). В противном случае возможен сбой.

распределительная

коробка

Двиг.b

Двиг.a

Двиг.a

(белый)

Двиг.b

(коричн)

Двиг.b (коричн)

"-V" указание  (зеленый) **

TMS (желтый) *

Двиг.a (белый)

** дополнительно

белый (Двиг.a)

желтый (-TMS)

Двиг.a

Двиг.b

желтый

желтый

Система параллельных приводов крайняя створка

коричневый

коричневый

белый

белый

распределительная коробка

Система параллельных приводов

С первой до предпослед ней створки

Внимание!

Для каждой створки требуется по 2 привода.

Двиг.b

желтый

Двиг.a

желтый

коричневый

белый

белый

коричневый

Кабель выбирается в соответствии с таблицей D + H по прокладке кабелей (смотри инструкцию по эксплуатации панели управления)

Соединение варикап VCD 203/xx-SGI

Внимание!

Приводы „SGI" не имеют функциюTMS и указатель „V" .

коричневый

Двиг.b (коричневый)

SGI (зеленый)

SGI (желтый)

Двиг. a (белый)

зеленый

желтый

белый

# Text boxes

Ventic VCD203

Новое электронное отключение!

Функция TMS активирована на заводе производителе

Нет необходимости подключения проводов.

Распредел. коробка

В случае подключения одиночного привода, следует защитить TMS провода от короткого замыкания (например, электрический разъём люстры). В противном случае возможен сбой.

Все размеры  указаны в миллиметрах.  Все права на технические изменения защищены. Копирование и фотокопирование частично и полностью допускается только с письменного разрешения  D+H Mechatronic AG.